## Slide 1
本科毕业设计论文
基于Wi-Fi的室内近场成像
答辩人: 任振裕（11812214） 指导老师：王 锐 副教授
专业：通信工程 院系：电子与电气工程系
日期：2022年5月28日

## Slide 2: 目录
国内外研究现状
基于Wi-Fi的室内近场成像
  系统模型
  理想仿真成像结果
考虑频偏消除的成像仿真
  CSI频偏模型及CSI频偏消除方法的调研
  结合CSI共轭相乘和PARAFAC算法的频偏消除成像
  仿真结果及对比
应用前景：分布式成像
基于数控导轨的简单实测成像
  实验场景一：N=32对目标/信源成像
  实验场景二：N=64对目标成像

## Slide 3: 国内外研究现状
（Radar-Based）
Demo：SAR 成像[1]
[1] J. Yan et al., "Full-Coverage Indoor SAR Imaging with a Vehicle-based FMCW Radar System," 2018 IEEE/MTT-S International Microwave Symposium - IMS, 2018, pp. 135-137, doi: 10.1109/MWSYM.2018.8439145.
[2] D. Tagliaferri et al., "Navigation-Aided Automotive SAR for High-Resolution Imaging of Driving Environments," in IEEE Access, vol. 9, pp. 35599-35615, 2021, doi: 10.1109/ACCESS.2021.3062084.
[3] https://github.com/naurril/SUSTechPOINTS
[4] C. Baquero Barneto et al., "Millimeter-Wave Mobile Sensing and Environment Mapping: Models, Algorithms and Validation," in IEEE Transactions on Vehicular Technology, vol. 71, no. 4, pp. 3900-3916, April 2022, doi: 10.1109/TVT.2022.3146003.
[5] J. Yang, C. -K. Wen and S. Jin, "Hybrid Active and Passive Sensing for SLAM in Wireless Communication Systems," in IEEE Journal on Selected Areas in Communications, doi: 10.1109/JSAC.2022.3156630.
（Sensor Fusion-Based）
Demo：自动驾驶中IMU结合GNSS多传感器融合成像[2]
（Lidar/Camera-Based SLAM）
Demo：SUSTechPoints[3] by department of CS and SDIM
（ISAC-based / mmWave-Based）
Demo： Range-Angle Chart[4], Belief Propagation Based Radio SLAM[5]

## Slide 4: 目录
国内外研究现状
基于Wi-Fi的室内近场成像
  系统模型
  理想仿真成像结果
考虑频偏消除的成像仿真
  CSI频偏模型及CSI频偏消除方法的调研
  结合CSI共轭相乘和PARAFAC算法的频偏消除成像
  仿真结果及对比
应用前景：分布式成像
基于数控导轨的简单实测成像
  实验场景一：N=32对目标/信源成像
  实验场景二：N=64对目标成像

## Slide 5: 系统模型
接收信号CSI：
匹配矩阵：对于每一个网格点(x,y)，都有一个匹配向量。
匹配结果：
  对空间中每一个网格点计算：
  如果(n)，则目标在该位置出现峰值。
系统模型

## Slide 6: 理想仿真成像结果
最理想的结果

## Slide 7: 目录
国内外研究现状
基于Wi-Fi的室内近场成像
  系统模型
  理想仿真成像结果
考虑频偏消除的成像仿真
  CSI频偏模型及CSI频偏消除方法的调研
  结合CSI共轭相乘和PARAFAC算法的频偏消除成像
  仿真结果对比
应用前景：分布式成像
基于数控导轨的简单实测成像
  实验场景一：N=32对目标/信源成像
  实验场景二：N=64对目标成像

## Slide 8: CSI频偏模型及CSI频偏消除方法
频偏消除的方法[6]：
  线性拟合的方法
实际通信系统中的CSI受采样频率偏移（SFO: Sampling Frequency Offset），以及包检测误差（PDD: Packet Detection Delay）以及载波频率偏移（CFO: Carrier Frequency Offset）等影响[6]。
本文考虑两种CSI频偏情形。
  类似SAR的情形:
  一个巨大的接收阵列情形:
[6] Yongsen Ma, Gang Zhou, and Shuangquan Wang. 2019. WiFi Sensing with Channel State Information: A Survey. ACM Comput. Surv. 52, 3, Article 46 (May 2020), 36 pages. https://doi.org/10.1145/3310194

## Slide 9: 结合CSI共轭相乘和PARAFAC算法的频偏消除成像
利用PARAFAC（平行因子分析）算法[7] 估计每一条多径CSI：
对每一条多径利用共轭相乘的方式消除频偏，分别成像再叠加。
[7] Bro, Rasmus, N. D. Sidiropoulos, and G. B. Giannakis. "A fast least squares algorithm for separating trilinear mixtures." Int. Workshop Independent Component and Blind Signal Separation Anal. 1999.

## Slide 10
仿真结果对比
未添加频偏
情形一频偏
情形二频偏
直接成像
PARAFAC成像
共轭相乘成像
共轭相乘+PARAFAC成像
N=32，仿真参数详细设置，其余仿真见论文。
10

## Slide 11: 目录
国内外研究现状
基于Wi-Fi的室内近场成像
  系统模型
  理想仿真成像结果
考虑频偏消除的成像仿真
  CSI频偏模型及CSI频偏消除方法的调研
  结合CSI共轭相乘和PARAFAC算法的频偏消除成像
  仿真结果及对比
应用前景：分布式成像
基于数控导轨的简单实测成像
  实验场景一：N=32对目标/信源成像
  实验场景二：N=64对目标成像

## Slide 12: 应用前景：分布式成像

## Slide 13: 目录
国内外研究现状
基于Wi-Fi的室内近场成像
  系统模型
  理想仿真成像结果
考虑频偏消除的成像仿真
  CSI频偏模型及CSI频偏消除方法的调研
  结合CSI共轭相乘和PARAFAC算法的频偏消除成像
  仿真结果及对比
应用前景：分布式成像
基于数控导轨的简单实测成像
  实验场景一：N=32对目标/信源成像
  实验场景二：N=64对目标成像

## Slide 14: 基于数控导轨的简单实测成像
实验平台：
  （Channel Sounding）利用MATLAB中的WLAN Toolbox以及AD9361发送IEEE 802.11ax中的NDP波形，通过NDP中的长训练序列（LTF）进行信道估计，进而得到CSI。
  数控轨道搭载天线移动，模拟一个巨大的线阵。

## Slide 15: 实验场景一：N=32对目标/信源成像
N=32接收机阵列
发射机
目标

## Slide 16: 实验场景二：N=64对左侧目标成像

## Slide 17: 实验场景二：N=64对右侧目标成像

## Slide 18: 总结与展望
总结：
  本文提出了一种基于Wi-Fi 被动感知的室内近场成像技术，通过阵列信号的相干、近场匹配滤波来实现室内对信源和反射物的探测、定位与成像。
展望与改进：
  本文成像时仅使用了一个子载波上的信息进行匹配成像，可以探索多载波对成像的增益。
  实验部分可以尝试更加复杂的情形。
  可以探索更加有效的频偏消除方式。
  本文直接采用网上开源的PARAFAC算法，可以对其数学原理进行深入探索以提高性能。

## Slide 19
请老师批评与指正!